Шаг по пространству h = 5e-7 м.
Характерный размер образца 256h.
Ширина размытия l = 3*h.
Подвижность m = 12 м3/Дж·с.
Критическая напряжённость эл. поля Ecr = 5.6e+06 В/м.
Критическая диэлектрическая проницаемость εcr = 8.85e-12 Кл2/Дж·м.
Характерная энергия на единицу разрушения Γ0 = 0.5 Ecr2 l2 εcr.
Γ0 = 3.12228e-10 Дж/м
Характерная энергия электрического поля G1 = 0.5 Ecr2 εcr, G0 = G1/δ >> G1.
G1 = 1.38768e+02 Дж/м3
Разница потенциалов между верхней и нижней обкладкой ΔΦ = 720 В.
Среднее электрическое напряжение Eav = ΔΦ/(256h).
Eav = 5.625e+06 В/м.

Рост канала пробоя характеризуется величиной ξ = 0.5 E2 l2 ε/Γ

Необходимый для устойчивости шаг по времени
τδ = δ5/3/(4m E2 ε)
τh = h2/(4m Γ)
τ = min(τδ, τh)

E := Eav
Материал	Γ	ε	σ	ξ	τδ	τh
1	2.6 Γ0	2.6 εcr	1е-11	1.00895	2.86e-05 δ5/3 с	6.42e-06 с
2	4.6 Γ0	4.6 εcr	1е-9	1.00895	1.62e-05 δ5/3 с	3.63e-06 с
3	3.8e12 Γ0	3.8е12 εcr	3.8е7	1.00895	1.96e-17 δ5/3 с	4.39у-18 с

Шаг по времени с которым считают сейчас dt = 1e-10 c.
δε = 1e-3, δσ = 1e-3 ?